| TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod | Naziv vježbe: Upravljanje korekcijom radijusa alata | Vježba 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | List: 1/4 |
| Naziv objekta | Naziv dijela | Crtež broj | Dimenzije pripremka | Vrsta materijala | Masa (kg) | Upravljačka jedinica | Stroj |
| Praktikum - NUAS | PLOČA | A1 | 24×50×50 | AlCu5Mg1 | 0.1 | SINUMERIK D840 | EMCO PC MILL 55 |

Cilj vježbe:

Cilj vježbe je pokazati svrhu korekcije alata na primjeru izrade konture gdje je potrebno ostvariti mjere zadane individualnom tolerancijom.

Zadatak:

Iz pripremka dimenzija 24×50×50 potrebno je izraditi predmet prema crtežu. U tu svrhu izraditi kompletnu tehnološku dokumentaciju, izvršiti simulaciju izrade programom WIN NC, a zatim izraditi predmet na glodalici EMCO PC MILL 55.

| TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod | OPERACIJSKI LIST | Vježba 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | List: 2/4 |
| Naziv objekta | Naziv dijela | Crtež broj | Dimenzije pripremka | Vrsta materijala | Masa (kg) | Upravljačka jedinica | Stroj |
| Praktikum - NUAS | PLOČA | NUAS-G-3 | 24×50×50 | AlCu5Mg1 | 0.1 | SINUMERIK D840 | EMCO PC MILL 55 |
| Operacija/ zahvat | Naziv operacije i zahvata, skica | Rezni, stezni i mjerni alat | v | n | s | a | i | tpz | t1 |
|  |  |  | m/min | min-1 | mm/min | mm | - | min | min |
| 10 | PRIPREMNE RADNJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/10 | Pripremiti stroj |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |
| 10/20 | Izmjeriti i pripremiti alate | (na stroju) |  |  |  |  |  | 10.0 |  |
| 10/30 | Izmjeriti i stegnuti pripremak | pomično mjerilo, škripac |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 10/40 | Postaviti nul točku obratka | pomično mjerilo |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 20 | PORAVNATI POVRŠINU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/10 | Glodanje | čeono glodalo Ø40 | 200 | 1600 | 450 | 1 | 1 |  | 0.5 |
| 30 | IZRADA KONTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/10 | Glodanje ravnih utora | utorno glodalo Ø12 | 83 | 2200 | 160 | 2 | 1 |  | 1.2 |
| 40 | ZAVRŠNE RADNJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40/10 | Otpustiti obradak |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 40/20 | Očistiti obradak |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 40/30 | Kontrola ostvarenih dimenzija | pomično mjerilo |  |  |  |  |  | 2.0 |  |

Napomena: 	Izraditi predmet sa korekcijom D1 u koju je upisan nazivni promjer glodala, tj. D1=6.

Nakon toga izmjeriti ostvarene dimenzije predmeta i u parametar za radijus glodala upisati stvarnu vrijednost.

| TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod | PLAN STEZANJA | Vježba 1 |
| --- | --- | --- |
| Naziv objekta | Naziv dijela | Crtež broj | Dimenzije pripremka | Vrsta materijala | Masa (kg) | Upravljačka jedinica | Stroj |
| Praktikum - NUAS | PLOČA | NUAS-G-3 | 24×50×50 | AlCu5Mg1 | 0.1 | SINUMERIK D840 | EMCO PC MILL 55 |

| TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod | PLAN ALATA | Vježba 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | List: 3/4 |
| Naziv objekta | Naziv dijela | Crtež broj | Dimenzije pripremka | Vrsta materijala | Masa (kg) | Upravljačka jedinica | Stroj |
| Praktikum - NUAS | PLOČA | NUAS-G-3 | 24×50×50 | AlCu5Mg1 | 0.1 | SINUMERIK D840 | EMCO PC MILL 55 |

| Red. broj | Korekcija | Naziv alata, oznaka | Držač alata | Broj oštrica | Mjerenje alata (mm) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dužina | Polumjer |  |
| 1. | T1 D1 | čeono glodalo Ø40 | SK | 6 | 72.995 | 20 |  |
| 2. | T5 D1 | utorno glodalo Ø5 | SK | 2 | 68.550 | 2.5 |  |

| TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod | PLAN REZANJA | Vježba 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | List: 3/4 |
| Naziv objekta | Naziv dijela | Crtež broj | Dimenzije pripremka | Vrsta materijala | Masa (kg) | Upravljačka jedinica | Stroj |
| Praktikum - NUAS | PLOČA | NUAS-G-3 | 24×50×50 | AlCu5Mg1 | 0.1 | SINUMERIK D840 | EMCO PC MILL 55 |

Poravnavanje površine:

Izrada konture:

| TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod | PROGRAMSKI LIST | Vježba 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | List: 4/4 |
| Naziv objekta | Naziv dijela | Crtež broj | Dimenzije pripremka | Vrsta materijala | Masa (kg) | Upravljačka jedinica | Stroj |
| Praktikum - NUAS | PLOČA | NUAS-G-3 | 24×50×50 | AlCu5Mg1 | 0.1 | SINUMERIK D840 | EMCO PC MILL 55 |

N10 ; NAZIV VJEZBE: UPRAVLJANJE KOREKCIJOM ALATA

N20 ; IZRADIO: ZORAN CRNAC

N30 ; DATUM:   19.03.2011

N40 ; STROJ:   EMCO PC MILL 55

N50 ; UPRAVLJACKA JEDINICA: SINUMERIK 810/840

N60 ; MJERNE JEDINICE: mm

N70 ; PRIPREMAK - DIMENZIJE: 30 X 50 X 50

N80 ;           - MATERIJAL: AL

N90 ; Pozicija  točke  W    :  X0 - LIJEVI RUB PREDMETA

N100 ;                                     Y0 - DONJI RUB PREDMETA

N110 ;                                     Z0 - GORNJA OBRADENA POVRSINA

N120 ; STATUS: PROVJERENO NA STROJU

N130 ; ****************************************

N140 G17 G54 G64 G90 G94

N145 G450 KONT CFC

N150 TRANS X=0 Y=-50 Z=10

N160 T1 D1 ;CELNO GLODALO ø40

N170 M6

N180 M3 S1800 F350

N190 G0 X-25 Y42 Z10

N200 G0 Z0

N210 G1 X75

N220 G0 Y8

N230 G1 X-25

N240 G0 Z20

N250 G0 X100 Y-25 Z60 ; Pozicija izmjene alata

N260 M0 ; zaustavljanje radi izmjene alata

N270 ;  T2 - UTORNO GLODALO ø12

N280 T2 D1 M6

N300 M3 S2200 F160

N310 G0 X25 Y-12 Z-2

N320 G41 G1 X38

N330 G1 Y25

N340 G3 X12 CR13

N350 G1 Y-12

N360 G0 X5

N370 G1 Y45 RND=6

N380 G1 X45 RND=6

N390 G1 Y-12

N400 G40 G1 X25

N410 G1 Y25

N420 G0 Z20

N430 G0 X-30 Y60 Z60 ; Točka izmjene obratka

N440 M30

# Text boxes

|  | X | Y | Z | Komp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | -12 | -2 |  |
| 2 | 38 |  |  | G41 |
| 3 |  | 25 |  |  |
| 4 | 12 |  |  |  |
| 5 |  | -12 |  |  |
| 6 | 5 |  |  |  |
| 7 |  | 45 |  |  |
| 8 | 45 |  |  |  |
| 9 |  | -12 |  |  |
| 10 | 25 |  |  | G40 |
| 11 |  | 25 | -2 |  |

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -25 | 42 | 0 |
| 2 | 75 | 42 | 0 |
| 3 | 75 | 8 | 0 |
| 4 | -25 | 8 | 0 |

Tolerancije slobodnih mjera: ISO 2768-mK